| закрытое акционерное общество Проектный институт «Башкиргражданпроект» ДСП ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН С. ИГЛИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИГЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН СТАДИЯ: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА А. ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Б. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 20315 -ОПЗ. А, Б Том I часть I, часть II ЗАКАЗЧИК: Администрация СП Иглинский сельсовет МР Иглинский район РБ Технический директор института Р.Д.Мирхайдаров Начальник мастерской генплана Р.М. Амиров Главный инженер проекта Г.Г.Богатырева УФА – 2012 г. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ ТЭО, ЭСКИЗНОГО ПРОЕКТА , ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО , ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ, ЗАСТРОЙКИ МИКРОРАЙОНА (КВАРТАЛА) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Взам. инв.№ |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |
| Инв.№ подп. |  |  |  |
| закрытое акционерное общество Проектный институт «Башкиргражданпроект» ДСП ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН С. ИГЛИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИГЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН СТАДИЯ: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ГРАФИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 20315 -ГД Том II ЗАКАЗЧИК: Администрация СП Иглинский сельсовет МР Иглинский район РБ Технический директор института Р.Д.Мирхайдаров Начальник мастерской генплана Р.М. Амиров Главный инженер проекта Г.Г.Богатырева УФА – 2012 г. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ ТЭО, ЭСКИЗНОГО ПРОЕКТА , ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО , ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ, ЗАСТРОЙКИ МИКРОРАЙОНА (КВАРТАЛА) |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |
| Инв.№ подп. |  |  |  |

| 1 ЛИСТ СОСТАВА ПРОЕКТА | Номер тома | Обозначение | Наименование | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20315-ОПЗ Том I | Положение о территориальном планировании | 3 |  |
|  |  |  | Общая пояснительная записка. |  |  |
|  |  |  | А. Исходно-разрешительная документация |  |  |
|  |  |  | Б. Пояснительная записка |  |  |
| ФТ – 21. – 00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 20315-ГД Том II | Графическая документация. | 3 |  |
|  |  | 20315-ИТМ ГО ЧС Том III | Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС | 3 |  |
|  |  |  | Общая пояснительная записка. Графическая часть. |  |  |
|  |  |  | 20315-ДМ | Демонстрационный материал (планшеты) | 1 |  |
|  |  |  | 20315- электронная версия | Версия проекта в электронном виде (CD-диск) | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20315 - СП |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | № докум | Дата | Подпись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Стадия | Лист | Листов |  |
|  |  | ГИП | Богатырева |  |  |  | ГП | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | Состав проекта |  | ЗАО ПИ «БАШКИРГРАЖ- ДАНПРОЕКТ» г. УФА |  |
| ПЕРВЫЕ ЛИСТЫ СОДЕРЖАНИЯ ТОМА | Обозначение | Наименование | Примечание |  |
|  |  | Содержание тома II |  |  |
|  | 20315-СТ | Содержание тома |  |  |
|  | 20315-СП | Состав проекта |  |  |
|  | 20315-ГД Том II | Графическая документация. |  |  |
| ФОБ – 04 – 03 - 01 |  |  |  |  |
|  | ГД-1 | Карта-схема положения с. Иглино в |  |  |
|  |  | системе сельского поселения Иглинский сельсовет |  |  |
|  |  | муниципального района Иглинский |  |  |
|  |  | район Республики Башкортостан. М 1:25 000 |  |  |
|  | ГД-2 | Карта современного использования |  |  |
|  |  |  | территорий (ОПОРНЫЙ ПЛАН) с границами зон особых |  |  |
|  |  |  | условий использования территорий и границами |  |  |
|  |  |  | территорий объектов культурного наследия. |  |  |
|  |  |  | Карта комплексной оценки территории. |  |  |
|  |  |  | Карта границ территорий, подверженных риску |  |  |
|  |  |  | возникновения чрезвычайных ситуаций природного и |  |  |
|  |  |  | техногенного характера. |  |  |
|  |  |  | Карта границ зон существующей транспортной |  |  |
|  |  |  | инфраструктуры. М 1:5000 |  |  |
|  |  | ГД-3 | Карта зонирования территории с планируемыми |  |  |
|  |  |  | границами функциональных зон. |  |  |
|  |  |  | Карта границ земельных участков для размещения |  |  |
|  |  |  | объектов капитального строительства |  |  |
|  |  |  | (ОСНОВНОЙ ЧЕРТЕЖ). |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20315 - СТ |  |
|  |  | Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп.. | Дата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Стадия | Лист | Листов |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГП | 1 | 2 |  |
|  |  | ГИП | Богатырева |  |  | Содержание тома |  | ЗАО ПИ «БАШКИРГРАЖ- ДАНПРОЕКТ» г. УФА |  |
|  |  | Н. контр. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Формат А4 |  |
| ПЕРВЫЕ ЛИСТЫ СОДЕРЖАНИЯ ТОМА | Обозначение | Наименование | Примечание |  |
|  | ГД-4 | Карта границ зон транспортной инфраструктуры. |  |  |
|  |  | М 1:5000 |  |  |
|  | ГД-5 | Карта-схема инженерной подготовки, |  |  |
|  |  | вертикальной планировки и ливневой канализации. |  |  |
| ФОБ – 04 – 03 - 01 |  | М 1: 5000 |  |  |
|  | ГД-6 | Карта-схема инженерного обеспечения. М 1:5000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20315 - СТ |  |
|  |  | Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп.. | Дата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Стадия | Лист | Листов |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГП | 2 | 2 |  |
|  |  | ГИП | Богатырева |  |  | Содержание тома |  | ЗАО ПИ «БАШКИРГРАЖ- ДАНПРОЕКТ» г. УФА |  |
|  |  | Н. контр. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Формат А4 |  |
| ПЕРВЫЕ ЛИСТЫ СОДЕРЖАНИЯ ТОМА | Обозначение | Наименование | Примечание |  |
|  |  | Содержание тома I |  |  |
|  | 20315-СТ | Содержание тома |  |  |
|  | 20315-СП | Состав проекта |  |  |
|  | 20315-ОПЗ Том I | Общая пояснительная записка |  |  |
| ФОБ – 04 – 03 - 01 |  | А. Исходно-разрешительная документация | В деле ГИПа |  |
|  |  | - техническое задание на проектирование |  |  |
|  |  | - исходные материалы проекта «Схема территориаль- |  |  |
|  |  | ного планирования МР Иглинский район РБ» |  |  |
|  |  | - перечень автомобильных дорог Иглинского района |  |  |
|  |  | - схема электроснабжения |  |  |
|  |  |  | - схема телефонизации |  |  |
|  |  |  | - исходные данные о системе водоснабжения |  |  |
|  |  |  | - схема газоснабжения |  |  |
|  |  |  | - карта расположения паевых земель |  |  |
|  |  |  | - заполненные формы Администрацией СП Иглинский |  |  |
|  |  |  | сельсовет в количестве 49 шт |  |  |
|  |  |  | - карты-схемы устного опроса Главы Администрации |  |  |
|  |  |  | Иглинский сельсовет |  |  |
|  |  |  | - форма БТИ «Жилфонд-1» |  |  |
|  |  |  | -схема теплоснабжения |  |  |
|  |  |  | -схема канализации |  |  |
|  |  |  | - справка из КУМС № 2743 от 20 декабря 2012 г. о |  |  |
|  |  |  | количестве человек, стоящих в очереди на получение |  |  |
|  |  |  | земельного участка |  |  |
|  |  |  | -справка о распределении численности населения по |  |  |
|  |  |  | степени благоустройства до 2022 и 2032 года |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20315 - СТ |  |
|  |  | Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп.. | Дата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Стадия | Лист | Листов |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГП | 1 | 1 |  |
|  |  | ГИП | Богатырева |  |  | Содержание тома I |  | ЗАО ПИ БАШКИРГРАЖ- ДАНПРОЕКТ» г. УФА |  |
|  |  | Н. контр. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Формат А4 |  |

| ПЕРВЫЕ ЛИСТЫ СОДЕР ЖАНИЯ ТОМА | Обозначение | Наименование | Примеча-ние |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20315-СТ | Содержание тома |  |  |
|  | 20315-СП | Состав проекта |  |  |
|  | 20315-АК | Авторский коллектив |  |  |
|  | 20315-ГП-ОПЗ Том I Часть II | Общая пояснительная записка |  |  |
|  |  | Б. Пояснительная записка |  |  |
|  |  | Введение |  |  |
| ФОБ – 04 – 03 - 01 |  | Глава I. Размещение проектируемого села в системе |  |  |
|  |  | расселения. Современное использование территории. |  |  |
|  |  | 1.1. Положение села в системе расселения |  |  |
|  |  | 1.2. Существующая застройка |  |  |
|  |  | 1.2.1. Жилая застройка |  |  |
|  |  | 1.2.2. Общественная застройка |  |  |
|  |  |  | 1.2.3. Производственная, коммунально-складская |  |  |
|  |  |  | застройка |  |  |
|  |  |  | 1.3. Существующие памятники истории, культуры, |  |  |
|  |  |  | археологии |  |  |
|  |  |  | 1.4. Транспорт и дороги |  |  |
|  |  |  | Глава II. Оценка природных условий и ресурсов |  |  |
|  |  |  | 2.1. Климат |  |  |
|  |  |  | 2.2. Инженерно-геологическая характеристика. Рельеф |  |  |
|  |  |  | 2.3. Гидрография |  |  |
|  |  |  | 2.4. Растительность. Почвы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20315-СТ |  |
|  |  | Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп.. | Дата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Стадия | Лист | Листов |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГП | 1 | 3 |  |
|  |  | ГАП | Богатырева |  |  | Содержание тома |  | ЗАО ПИ «БАШКИР- ГРАЖДАНПРОЕКТ» г. УФА |  |
|  |  | Н. контр. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Формат А4 |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ СОДЕРЖАНИЯ ТОМА | Обозначение | Наименование | Примеча-ние |  |
|  |  | Глава III. Проектное решение. |  |  |
|  |  | Архитектурно-планировочная и объемно- |  |  |
|  |  | пространственная организация территории |  |  |
|  |  | 3.1. Численность населения |  |  |
| ФОБ – 04 – 03 - 02 |  | 3.2. Объемы строительства |  |  |
|  |  | 3.2.1. Жилищное строительство |  |  |
|  |  | 3.2.2. Культурно-бытовое строительство |  |  |
|  |  | 3.2.3. Производственное и коммунальное строительство |  |  |
|  |  | 3.3. Функциональное зонирование |  |  |
|  |  | 3.4. Архитектурно-планировочное и объемно- |  |  |
|  |  |  | пространственное решение |  |  |
|  |  |  | 3.5. Формирование среды жизнедеятельности инвалидов |  |  |
|  |  |  | 3.6. Озеленение |  |  |
|  |  |  | Глава IV. Инженерная подготовка, вертикальная |  |  |
|  |  |  | планировка территории. Ливневая канализация. |  |  |
|  |  |  | 4.1. Инженерная подготовка и вертикальная планировка |  |  |
|  |  |  | территории |  |  |
|  |  |  | 4.2. Ливневая канализация |  |  |
|  |  |  | Глава V. Улично-дорожная сеть и транспорт |  |  |
|  |  |  | 5.1. Внешний транспорт |  |  |
|  |  |  | 5.2. Поселковые улицы и дороги |  |  |
|  |  |  | 5.3. Общественный транспорт |  |  |
|  |  |  | 5.4. Сооружения для хранения и технического |  |  |
|  |  |  | обслуживания транспортных средств |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20315-СТ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп.. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ СОДЕРЖАНИЯ ТОМА | Обозначение | Наименование | Примеча-ние |  |
|  |  | 5.4.1. Сооружения для длительного и кратковременного |  |  |
|  |  | хранения транспортных средств |  |  |
|  |  | 5.4.2. Сооружения для технического обслуживания |  |  |
|  |  | транспортных средств |  |  |
| ФОБ – 04 – 03 - 02 |  | Глава VI. Инженерное обеспечение |  |  |
|  |  | 6.1. Теплоснабжение |  |  |
|  |  | 6.2. Газоснабжение |  |  |
|  |  | 6.3. Водоснабжение |  |  |
|  |  | 6.4. Водоотведение |  |  |
|  |  | 6.5. Электроснабжение |  |  |
|  |  |  | 6.6. Телефонизация, телевидение и радиофикация |  |  |
|  |  |  | Глава VII. Охрана окружающей среды |  |  |
|  |  |  | 7.1. Охрана воздушного бассейна |  |  |
|  |  |  | 7.2. Охрана водных ресурсов |  |  |
|  |  |  | 7.3. Охрана почв, растительности, лесов, санитарная |  |  |
|  |  |  | очистка территории |  |  |
|  |  |  | Глава VII. Мероприятия по организации безопасности |  |  |
|  |  |  | жизнеобеспечения на территории с. Иглино |  |  |
|  |  |  | 8.1. Пожарная безопасность |  |  |
|  |  |  | Глава IX.Основные технико-экономические |  |  |
|  |  |  | показатели |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20315-СТ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  | Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп.. | Дата |  |  |  |
| Список авторского коллектива Руководитель архитектурной мастерской Архитектор А. А. Курочкин Г. В. Стукалов Экономист-градостроитель Л. М. Салихова Инженерная подготовка Р. Ф. Богданова Водоснабжение, канализация Э. Р. Фазылянова Ведущий специалист ТС, ГС К. Н. Козин Энергоснабжение Б. Шайбаков ФТ–16–00 1 лист текстового материала проектной документации ГОСТ 21.101–97, форма 5 |  |  |
| Согласовано |  |  |  |  |  |
| Согласовано |  |  |  |  |  |
|  |  | Взам. инв. № |  | Проект разработан в соответствии с государственными нормами, правилами и стандартами Гл. инженер проекта _______________________________ Г.Г.Богатырева подпись дата фамилия и. о. |
|  |  | Подп. и дата |  |  | Данный документ не подлежит размножению или передаче другим организациям и лицам без согласия института «Башкиргражданпроект» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20315 – АК |
|  |  |  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |
|  |  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  | СТАДИЯ | ЛИСТ | ЛИСТОВ |
|  |  |  |  | ГИП | Богатырева |  |  |  | ГП | 1 | 1 |
|  |  |  |  | Н.контр. |  |  |  | Авторский коллектив |  | ЗАО ПИ «БАШКИРГРАЖДАН-ПРОЕКТ» г. Уфы |
| Введение. Основание для проектирования. Внесение изменений в генеральный план села Иглино муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан разработан по заказу Администрации МР Иглинский район в соответствии с муниципальным контрактом и заданием на разработку документа территориального планирования. Предыдущий генплан был разработан в 1991г институтом «Башкиргражданпроект» (г.Уфа). Цель работы. Целью данного проекта является определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Генеральный план рассчитан на реализацию в два этапа: I очередь строительства – 2022 год; Расчетный срок – 2032 год. Основная задача. Обеспечение градостроительными средствами стабильного функционирования и взаимосвязанного развития населенного пункта, как составной части системы расселения Иглинского района, транзитно-коммуникационной, инженерной и составляющей инфраструктур. Проектные решения являются основой последующих стадий градостроительного проектирования (проекты планировок территорий и т.д.), разработок жилищных и социальных программ. Использованные материалы. Проект выполнен в соответствии с Федеральными Законами, Кодексами, Постановлениями Правительств Российской Федерации, Республики Башкортостан, нормативными и правовыми актами и документами. Утвержденная градостроительная документация по Республике Башкортостан. В проекте использованы данные, предоставленные Администрацией МР Иглинский район, данные отраслевых министерств и ведомств, Госкомстата РБ, топографическая съемка ГИС ИНГЕО. Федеральные и Республиканские целевые программы. Документы о состоянии окружающей среды, техногенной обстановке. ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |
| Инв.№ подп. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20315-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| Глава 1. Размещение проектируемого села в системе расселения. Современное использование территории. Положение села в системе расселения Историческая справка. На территории современного Иглинского района жили башкирские племена кудей и мин. После распада Золотой Орды в середине XV века эта территория оказалась в составе Нагайской Орды, в составе Казанского уезда - с вхождением башкир в состав Русского государства в середине XVI века. Одним из самых ранних русских поселений было селение Иглино. История села Иглино начинается с купчей записи от 23 октября 1786 г., по которой башкиры Кубовской волости продали секунд-майору Сергею Васильевичу Иглину свою вотчинную землю за 80 руб. В обязанность Иглина входило следующее: "Всякого звания проезжающим подводьи гонять и приехавшим из села Богородского подводы отвозить до деревни чюваской, а ис чуваской деревни до села Богородского". На купленной земле он поселил 12 душ мужского и 14 душ женского полка крепостных крестьян, привезенных из Казанской губернии. Сначала это поселение именовалось Мелекес, по имени протекающей там речки. Деревня состояла из 10 дворов. Привезенных крепостных помещик С.В.Иглин поселил одной улицей (ныне улица Ленина), там же разместились крепостные крестьяне жены помещика Елены Васильевны, бывшие ее приданым. Однако, неподалеку уже существовало село Архангельское, которое в последствие слилось с селом Иглино. Здесь же стояла первая деревянная церковь Михаило-Архангельская. Михаило-Архангельский храм с. ИглиноПосле смерти мужа бездетная вдова взяла в свои руки управление поместьем. Это было время становленияли и хозяйственного укрепления села. В начале XIX века в селе стали развиваться ремесла - плотницкое, гончарное, шорное. Уже к середине XIX века крепостные не платили оброк, не отрабатывали барщину. Незадолго до смерти, в 1841 г. Елена Васильевна отпустила своих крестьян и наделила их землей. Заботой о селе, его православных жителях было продиктовано решение Е.В.Иглиной о строительстве на свои средства храма в центре села. Строительство храма было начато в 1822 г. Ныне он включен в список архитектурных памятников, охраняемых государством. На храмовой территории находится и могила Е.В.Иглиной. Местная администрация в 2002 г. установила в ее честь памятник и основала парк. Михаило-Архангельский храм с. ИглиноЦерковный историк И.Е. Златоверховников повествует следующее: «Село Белегес-Иглино с каменною церковью, построенною в 1822 году усердием помещицы Елены Иглиной. Престолов в церкви два: во имя святого Архистратига Божия Михаила и равноапостольных царя Константина и матери его Елены. Земли при церкви 33 десятины. Штат состоит из священника, дьякона, псаломщика. На содержание причта положено от казны 84 рубля в год, дохода получается до 800 рублей и руги до 200 пудов (хлеба). В деревне Караганке находится церковно-приходская школа, открытая в 1897 году. С 1878 года при церкви существует попечительство. Приход состоит из села и 10 деревень с 3470 душ обоего полу (1745 мужчин и 1725 женщин) в том числе раскольников 499 душ». Конец XIX и начало XX веков отмечены для Иглино высокоразвитым ремесленным производством, многоотраслевым сельским хозяйством, перерабатывающей промышленностью и торговлей. Большим толчком этому послужило строительство в 80-х годах XIX века Самаро-Златоустовской железной дороги, связавшей Иглино с крупными российскими районами, в которые вывозились изделия местных мастеров - ободья, обручи, колеса для саней и телег и сырье, скупаемое купцами у населения - лыко, щепа, кора. К началу XX века Иглино стало большим селом. С отменой крепостного права происходит существенный рост числа его жителей, в основном за счет переселенцев. В 1905 г. в селе Иглино было 192 двора с 1353 жителями. Не обошли иглинцев революционные потрясения, события Гражданской войны. Когда грянула Великая Отечественная война, из района ушли на фронт 15595 человек, из них 7753 погибли. Ныне Иглино - один из крупнейших районных центров Республики Башкортостан, здесь проживает около 19000 человек. ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |
| Инв.№ подп. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20315-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| железной дороги, связавшей Иглино с крупными российскими районами, в которые вывозились изделия местных мастеров - ободья, обручи, колеса для саней и телег и сырье, скупаемое купцами у населения - лыко, щепа, кора. К началу XX века Иглино стало большим селом. С отменой крепостного права происходит существенный рост числа его жителей, в основном за счет переселенцев. В 1905 г. в селе Иглино было 192 двора с 1353 жителями. Не обошли иглинцев революционные потрясения, события Гражданской войны. Когда грянула Великая Отечественная война, из района ушли на фронт 15595 человек, из них 7753 погибли. Ныне Иглино - один из крупнейших районных центров Республики Башкортостан, здесь проживает около 19000 человек. 1.2. Существующая застройка Исторически сложилось, что существующая территория с. Иглино имеет вытянутую форму в направлении северо-восток – юго-запад и составляет около 7,5 км, а в направлении северо-запад – юго-восток – 4,1 км. Ограничениями развития территории являются следующие факторы: -прохождение автомобильных дорог регионального значения; -наличие магистральных сетей: газопровод; -существующие реки; -существующие объекты по утилизации твердых бытовых отходов (свалка ТБО); -нефтяные горные отводы; -территории крутых склонов и овраги. В силу исторических и природных условий, территория существующего села представляет собой раздробленную архитектурно-планировочную структуру. Функциональное зонирование представлено следующими видами зон: - жилая зона - общественно-деловая зона - производственная зона - коммунальная зона - зона инженерной и транспортной инфраструктуры - зона рекреационного назначения. В основе архитектурно-планировочной организации территории лежит линейная структура формирования жилых и общественно деловых зон. Все кварталы связаны между собой системой улиц. На улице Ленина сформировалась общественно-деловая застройка, подчеркнутая блокированными жилыми домами. Улицы М. Горького и Ленина являются планировочным каркасом села, на котором расположены объекты обслуживания районного и местного назначения. Производственные, коммунальные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры расположены дисперсно на всей территории и представлены двумя основными промышленными зонами (в юго-западной части села и северо-западной). Производственные объекты нарушают целостную структуру жилых и общественно-деловых зон, являясь источником неблагоприятного воздействия на окружающую среду. ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |
| Инв.№ подп. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20315-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| 1.2.1. Жилая застройка Общая площадь жилищного фонда с. Иглино на 01.01.2012г. составила 409,74 тыс. кв.м. общей площади. Средняя жилищная обеспеченность -24,1 кв.м. общей площади на человека. По формам собственности жилищный фонд характеризуется следующим образом: таблица а) Наименование Общая площадь, кв.м % Общая площадь жилищного фонда, всего 409749,6 100,0% в том числе по формам собственности: – муниципальная 18267,4 4,5 – государственная 13109,2 3,2 – частная 378373,0 92,3 В структуре жилищного фонда отмечается высокий удельный вес частного жилья граждан (около 92,3%). Распределение жилищного фонда по типу застройки таблица б) №№ Тип застройки Общая площадь, тыс. кв.м Количество домов, шт. 1 2 3 4 1 Малоэтажная индивидуальная с участками 212,028 6235 2 Малоэтажная блокированная с участками 75,155 508 3 Многоквартирная секционная (2-3-х эт.) 122,557 55 итого 409,74 6798 Из общего объема жилищного фонда на секционную многоквартирную капитальную застройку приходится около 29,9%. Техническое состояние жилищного фонда характеризуется достаточно положительными показателями. ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |
| Инв.№ подп. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20315-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| Распределение жилищного фонда по материалу стен, проценту износа: таблица в) №№ Наименование Общая площадь, тыс. кв.м % 1 2 3 4 1 По материалу стен 1 Каменные, кирпичные и т.п 94,045 22,95 Панельные 12,945 3,16 Блочные 53,250 13,0 Смешанные 11,211 2,73 Деревянные 223,644 54,6 Прочие 14,652 3,56 2 По проценту износа 0 - 30% 281,431 68,0 31% - 65% 127,849 31,1 66-70% 0,373 0,9 Более 70% 0,094 0,02 Инженерная обеспеченность неполная. Оборудование жилищного фонда (тыс. м.) таблица в) Водопроводом Водоотведением Централизованным отоплением Горячим водоснабжением Газом 3 4 6 8 48,419 43,945 13,897 0,584 363,610 В 2011 г. в с. Иглино введено 5620,1 кв.м жилья. 1.2.2. Общественная застройка Экспликация существующих объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения и их расположение представлена на опорном плане. Существующие объекты расположены не равномерно по территории и сконцентрированы в основном в центральной исторической части населенного пункта и вдоль главных улиц. В наихудшем положении по насыщенности данными объектами находится южная и восточная часть села. Полная характеристика существующих объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения приведена в исходных данных данного проекта, также приводится их перечень. ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |
| Инв.№ подп. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20315-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| Общественные центры районного значения сосредоточены в основном в зоне исторического центра. Экспликация существующих объектов приведена на плане современного использования территории. Перечень объектов общественной застройки приведен в таблице: таблица а) ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |
| Инв.№ подп. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20315-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| 1.2.3. Производственная, коммунально-складская застройка Производственные и коммунально-складские предприятия размещены как в границах села, так и на межселенной территории.Производственные предприятия расположены с основном в юго-западной и северо-западной частях села и формируют несколько сложившихся производственно-коммунальных зон. Предприятия характеризуются большим износом основных фондов. В настоящее время в селе действуют весовой завод, завод «Энергетик», крупная нефтебаза «Лукойл», ПМС № 49 и ряд других предприятий. Экспликация существующих производственных предприятий и их расположение представлены на опорном плане. Перечень производственных объектов приведен в таблице: Таблица а) ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |
| Инв.№ подп. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20315-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| 1.2.4. Объекты культурного наследия На территории села Иглино находится 1 памятник истории и архитектуры и 7 выявленных памятников истории и архитектуры. «РЕЕСТР недвижимых памятников культурного наследия Республики Башкортостан и их территорий» Село Иглино N П/п Наименование памятника Местоположение памятника Дати- ровка Современное использование, для пам. археол. – источник Вид памятника Принятие на гос. охрану Район, город Село, деревня, улица Дом 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Памятники истории и архитектуры 1 Магазин купца Минина, 1-этажное, кирпичное, (здание, в котором на собрании рабочих и крестьян выступал видный партийный и государственный деятель М.И.Калинин) Иглинский р-он Р.п.Иглино, ул. Ленина 145 Нач.ХХ в.; 5 января 1923 г. Магазин «Всё для дома» п/истории и архитектуры ПСМ БАССР N 39 от 09.01.53 г., Указ ПВС РБ N 6-2/251в от 12.05.92 г. Выявленные памятники истории и архитектуры 1 Михаило-Архангельская церковь, каменная Иглинский р-он Р.п.Иглино, ул. Ленина 1810-22 гг. Действующая церковь п/архит. и истории В 2 Первая Земская школа, 1-этажное, кирпичное Иглинский р-он Р.п.Иглино, ул. Ленина 89 Нач.ХХ в. Бывш. здание районного суда п/архит. и истории В 3 Дом церковного старосты, 1-этажное, кирпичное Иглинский р-он Р.п.Иглино, ул. Ленина 118 нач.ХХ в. Похоронное бюро «Ритуал» п/архит. В 4 Магазин купца Минина, 1-этажное, кирпичное Иглинский р-он Р.п.Иглино, ул. Ленина 139 нач.ХХ в. Гастроном № 1 (Михеевский магазин) п/архит. В 5 Магазин купца Минина, 1-этажное, кирпичное Иглинский р-он Р.п.Иглино, Ул. Ленина 141 1900 г. Сбербанк, магазины: «100 мелочей», стройматериалы п/архит. В 6 Земская школа (приходская), 2-этажное, деревянное Иглинский р-он Р.п.Иглино, ул. Ленина 149 Конец XIX в. Средняя школа № 1 П./архит. В 7 Жилой дом купца ****************, (напротив ж/д станции), 1-этажное, кирпичное Иглинский р-он Р.п.Иглино, ул. Горького 45 нач.ХХ в. Продуктовый магазин «Рассвет» п/архит. В ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |
| Инв.№ подп. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20315-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| 1.4. Транспорт и дороги Село опоясывают автомобильные дороги регионального значения в непосредственной близости от существующей застройки села. Частично дороги регионального значения трассируются по частям улиц: М. Горького, Пархоменко, Якутова непосредственно в жилой застройке. Через село проходят железнодорожные пути основного направления Транссибирской магистрали. В центре села расположена автостанция. На въезде в с.Стерлибашево с восточной стороны села находятся две АЗС, на территории южной промзоны расположены две АЗС и АГЗС. Улично-дорожная сеть села имеет асфальтобетонное и щебеночное покрытие. В структуре улиц есть также участки проезжих частей без покрытий. 1.4.1. Автомобильный транспорт В центре села расположена автостанция. На въезде в с. Иглино с западной стороны находятся три АЗС и одна АГЗС, на въезде в село с юга расположена одна АГЗС. 1.4.2. Железнодорожный транспорт В селе расположена станция железной дороги «Иглино». 1.4.3. Трубопроводный транспорт Трубопроводный транспорт в границах СП Иглинский сельсовет представлен магистральным газопроводом ДП «Баштрансгаз» РАО «Газпром». ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |
| Инв.№ подп. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20315-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| Глава II. Оценка природных условий и ресурсов 2.1. Климат Территория Иглинского района расположена в лесостепной зоне Русской равнины, лесной зоне Русской равнины, а также в горно-лесной области Башкирского Урала. Западная часть территории района расположена на увалистой равнине, сложенной неогеновыми глинами, песками и галечниками, с широколиственными лесами на серых лесных почвах, луговыми степями, остепненными лугами на месте дубово-коротконожковых лесов, пашнями на выщелоченных и оподзоленных черноземах. Восточная часть территории района расположена на холмисто-увалистых предгорьях, сложенных артинскими (пермскими) аргиллитами, мергелями, песчаниками, конгломератами с широколиственными лесами на серых лесных почвах. Климат континентальный, достаточно влажный. Продолжительность безморозного периода 110 - 125 дней, годовой максимум из срочных наблюдений температуры воздуха +36,9, абсолютный минимум температуры -51,7. Расчетная температура для проектирования отопления -37. Продолжительность отопительного периода равна 215 суток при средней температуре -7,0. По климатическому районированию территории России для строительства территория относится к климатическому подрайону IВ. Расчетная температура для проектирования отопления –340С (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода (со среднесуточной температурой воздуха <8°С) 211дней. Максимальная глубина промерзания почвы раз в 10 лет равна 159см, раз в 50 лет – 209см. Климатическая характеристика приводится по данным ТСН «Климат Республики Башкортостан» и СНиП 23-01-99 «Строительная климатология». Климатические параметры холодного периода года (Станция Улу-Теляк) 1. Температура воздуха наиболее холодных суток, С обеспеченностью 0,98 -44 обеспеченностью 0,92 -42 2. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, С обеспеченностью 0,98 -41 обеспеченностью 0,92 -35 3. Температура воздуха, С обеспеченностью 0,94 -21 4. Абсолютная минимальная температура воздуха, С -52 5. Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, С 11,2 ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |
| Инв.№ подп. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20315-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| 6. Продолжительность, суточная и средняя температура воздуха периода С со средней суточной температурой воздуха 0 продолжительность/сред. температура 160/-9,5 8 продолжительность/сред. температура 214/-6,0 10 продолжительность/сред. температура 232/-4,9 7. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % 78 8. Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее холодного месяца, % 76 9. Количество осадков, мм за ноябрь-март 226 10 Повторяемость направления воздуха, % за XII-II/III-IV С 4/9 СВ 5/8 В 5/5 ЮВ 1/3 Ю 25/17 ЮЗ 47/34 З 9/17 СЗ 3/7 11 Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с С 2,8 СВ 3,0 В 2,6 ЮВ 4,6 Ю 4,1 ЮЗ 4,1 З 3,9 СЗ 3,6 ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |
| Инв.№ подп. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20315-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| 12. Средняя скорость ветра, м/с за три наиболее холодных месяца 3,1 Климатические параметры теплого периода года 1. Барометрическое давление 1003,4 2. Температура воздуха, обеспеченностью: 0,99 28,2 0,98 26,7 0,96 25,1 0,95 24,2 3. Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца С 26,1 4. Абсолютная максимальная температура воздуха С 37 5. Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, С 12,5 6. Средняя относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца % 74 7. Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее теплого месяца 56 8. Количество осадков за апрель-октябрь, мм 469 9. Суточный максимум осадков, мм 48 10. Средняя продолжительность охладительного периода, мм 36 11. Средняя температура охладительного периода, С 18,7 12. Минимальная из средних скоростей ветра за июнь, м/с 0,0 13. Преобладающее направление ветра за июнь-август, м/с ЮЗ 14. Среднее число дней с росой за год 95 ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |
| Инв.№ подп. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20315-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| Средняя месячная и годовая температура воздуха, С 1. январь – 14,5 2. февраль – 12,9 3. март – 6,0 4. апрель + 4,6 5. май +12,4 6. июнь +17,0 7. июль +18,5 8. август +16,1 9. сентябрь + 10,4 10. октябрь +3,2 11. ноябрь - 5,3 12. декабрь -11,7 13. год + 2,7 Средняя скорость ветра (год) по направлениям, м/с север 2,3 северо-восток 2,4 восток 2,3 юго-восток 2,0 юг 2,9 юго-запад 3,0 запад 2,7 северо-запад 2,5 2.2. Инженерно-геологическая характеристика. Рельеф Территория Иглинского района расположена в предуральской лесной, достаточно влажной зоне Республики Башкортостан. Территория района относится к Прибельской увалисто-волнистой равнине, сложенной неогеновыми глинами, песками и галечниками. Характер рельефа равнинный. Генетический тип рельефа западной части территории (до реки Сим) – эрозионно -аккумулятивный. Форма рельефа холмисто-увалистая. Генетический тип рельефа восточной части территории (после реки Сим) – денудационно-литоморфный. Прибельская холмисто – увалистая возвышенность расположена на западе, юго-западе и севере территории. Восточная ее граница на большом протяжении проводится по реке Сим. Абсолютные отметки водоразделов в 89-274 м. Предгорья западного склона Урала расположены в восточной части района до реки Сим. Абсолютные отметки водоразделов в 100-512 м. Карстующиеся породы на территории района очень распространены. По условиям залегания карстующихся пород, карст, расположенный на территории района, относится к карстовой стране Восточно-Европейской равнины. По характеру рельефа, карст в районе относится к равнинному карсту в горизонтально и пологозалегающих слабодислоцированных породах Предуралья (западная часть района, пораженность территории карстом 5-25%), а также к ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |
| Инв.№ подп. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20315-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| Предуралья (западная часть района, пораженность территории карстом 5-25%), а также к равнинному и предгорному карсту Предуралья в пологозалегающих и слабодислоцированных породах (восточная часть района, пораженность территории карстом менее 1%). Граница между данными типами карста проходит по реке Сим. Эрозионные процессы не являются влияющим фактором. Интенсивность распространения (пораженность) проявлений овражной эрозии территории менее 1%, интенсивность распространения (пораженность) проявлений эрозионных склоновых процессов 1-5%. Абсолютные отметки на проектируемой территории колеблются от 89м до 512м. В основном территория района, по условиям рельефа, пригодна для механизированной обработки полей и уборки урожая с применением сложных сельскохозяйственных машин и орудий. Территория в целом благоприятна для градостроительного освоения, за исключением крутых склонов водоразделов, оврагов и закарстованных участков. 2.3. Гидрография Гидрологическая сеть района относится к бассейну р.Волги, I порядка р.Кама, II порядка р.Белая, III порядка р.Уфа и р. Сим. Основную речную сеть образует нижнее течение реки Сим с притоками. В районе имеются многочисленные родники. 2.4. Растительность. Почвы В районе произрастают множество видов растений, среди которых мордовник шароголовый, хатьма тюрингенская, астра альпийская, скабиоза исетская, цикорий обыкновенный, тысячелистник обыкновенный, змееголовник тимьяиоцветный, спаржа лекарственная, чилига степная, качим высокий, икотник серозеленый и др. В их числе - очень редкие виды, занесенные в "Красную книгу Республики Башкортостан" (2001). Охрана природных ландшафтов в районе скалы приобретает особое значение с проектированием пригородной зоны Уфы. Иглинский район покрыт широколиственными лесами, лесоводы старались выращивать здесь и хвойные породы. Один из таких участков - культура сосны обыкновенной объявлена памятником природы. В лесу много сныти обыкновенной, крапивы двудомной, кочедыжника женского, недоспелки копьелистной. Местами отмечены куртины ясменника пахучего, аконита высокого, медуницы неясной, будры плющевидной. Эти виды характерны для широколиственного леса. Среди растений встречен здесь и эндемик Южного Урала - короставник татарский. В районе произрастают также весьма редкие виды сосудистых растений, занесенных в "Красную книгу Республики Башкортостан" (2001). Среди них отметим лук косой, пальчатокоренник Фукса, липарис Лезеля, росянка болотная, клюква, касатик желтый. Все они нуждаются в охране и рациональном использовании. В районе много полезных растений, используемых в медицине, для кормления животных, в цветоводстве, при озеленении. Животный мир района также богат охотничье-промысловыми видами животных. Здесь обитает значительное поголовье лося, косули, лисицы, зайца и других пушных зверей. Реки богаты рыбой. ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |
| Инв.№ подп. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20315-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| и других пушных зверей. Реки богаты рыбой. Почвы. Почвенный покров района представлен в основном серыми лесными и темно-серыми лесными почвами. По западной и северо-западной границе района располагается зона оподзоленных черноземов. Степень эродированности почв слабая, либо отсутствует. Преимущественное проявление водной эрозии почв. Минерально-сырьевые ресурсы. Минерально-сырьевые ресурсы представлены полезными ископаемыми - нефть, строительное сырье. В пределах территории находятся незначительные месторождения нефти: Твердые полезные ископаемые на территории района представлены минеральным сырьем местного значения (строительные материалы такие, как песчано-гравийная смесь, кирпичные глины и др.) Перечень месторождений твердых полезных ископаемых на территории с. Иглино № п/п Название Полезное ископаемое Применение 1 Иглинское Кирпично-черепичное сырье, песок-отощитель нераспределенный фонд, запас 2753тыс. м3. 2 Иглинское Кирпично-черепичное сырье, глина нераспределенный фонд, запас 2753тыс. м3. ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |
| Инв.№ подп. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20315-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| Глава III. Проектное решение. Архитектурно-планировочная и объемно-пространственная организация территории. 3.1 Численность населения Численность постоянного населения районного центра с. Иглино на 01.01.2011г. составила 16,59 тыс. чел. По данным Башкортостанстата численность постоянного населения Иглинского района на 01.01.2011г. составляла 50470 чел. Возрастная структура населения Иглинского с/с, в % Население, человек Численность населения по состоянию на 01.01.2011 г.,человек Моложе трудоспособного возраста, человек Старше трудоспособного возраста, человек В трудоспособном возрасте, человек Экономически активное население Всего Количество Занятых Количество безработных 17177 3392 3723 10062 9863 9708 155 17177 3392 3723 10062 9863 9708 155 Проектом предлагается оптимистический вариант дальнейшего социально-экономического развития района. Район в перспективе будет инвестиционно привлекательным. Дополнительные рабочие места предполагается создать в сельском хозяйстве, перерабатывающих отраслях агропромышленного комплекса, пищевой промышленности, в стройиндустрии, в сфере отдыха и туризма, в сфере обслуживания (сфере услуг). Учитывая возможности создания новых рабочих мест, основным центром притяжения среди сельских поселений района останется районный центр с.Иглино, развивающийся как административно-хозяйственный, транспортный и промышленный центр района, как центр районной системы расселения с развитием функций культурно-бытового обслуживания и социальной защиты населения. 3.2 Объёмы строительства. 3.2.1. Жилищное строительство. Объёмы жилищного строительства рассчитаны по укрупнённым показателям. Существующая жилищная обеспеченность составляет 24,1 м/чел. Основным принципом расчёта объёмов нового жилищного строительства является доведение жилищной обеспеченности на расчётный срок до 35,0 кв. м/чел. Генпланом предлагается индивидуальное жилищное строительство с участками до 0,15 га. Структура жилищного сфонда по типу застройки определилась из расселения на расчётный срок 51,5 % населения в индивидуальных (в том числе на новых территориях) жилых домах с участками, 18,36 % - в блокированных (существующих) жилых домах с участками и 29,9 % - в многоквартирных (существующих) секционных жилых домах. ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |
| Инв.№ подп. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20315-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| Основные объёмы нового жилищного строительства (индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с участками) предлагается разместить на свободных территориях в северной и южной частях села. Индивидуальный существующий жилой фонд с участками модернизируется за счет владельцев, объемы модернизации в общий объем жилищного строительства на расчетный срок не включены. В 2011г. в с.Иглино введено около 5620,1 кв.м жилья. Далее в табличной форме дано распределение жилищного фонда. Наименование населённого пункта Числен. населения всего по с/с 2011г., тысчел. Жилищная обеспеченность, кв.м/чел. Сущ. Сущ. общ. площ жилого фонда, тыс.кв.м/ квартир, шт.(сохран. на расч. срок) Иглино 17.17 25,3 409,7/6798 в том числе секционная застройка — с.Иглино 1,81 122,5/ 3.2.2.Культурно-бытовое строительство. Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания произведен в соответствии с рекомендациями СНиП ΙΙ 07.01.89* (СП 42.13330.2011, приложение «Ж» - рекомендуемое) и республиканских нормативов градостроительного проектирования, утверждённых в 2008 г. на расчетную численность населения райцентра – 26,5 тыс. чел. на расчетный срок. При расчёте потребности в объектах районного значения учтено обслуживание населения района. Указанные нормативы содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека. Расчет объемов культурно-бытового строительства в районном центре с. Иглино выполнен, исходя из намеченной ступенчатой системы обслуживания населения с учетом дифференциации по видам обслуживания (эпизодическое, периодическое, повседневное обслуживание) и радиусам пешеходной и транспортной доступности. Расчет потребности в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах произведен по республиканским нормативам и исходя из демографии. На последующих стадиях проектирования ёмкости учреждений обслуживания могут уточняться. Объекты культурно-бытового назначения могут размещаться в кооперированных зданиях. Существующие объекты обслуживания сохраняются на расчётный срок. Генеральным планом предлагается сохранение существующего общественного центра районного значения в центре села. На новых территориях индивидуальной застройки запроектированы объекты повседневного обслуживания: школы, детские сады, магазины, аптеки, предприятия бытового обслуживания. Несмотря на экономическую ситуацию и проблемы с инвестированием, проектом предлагается зарезервировать территории под объекты социальной инфраструктуры. ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |
| Инв.№ подп. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20315-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| Перечень размещаемых объектов дан в экспликации на основных чертежах проекта. На первую очередь строительства включены объекты повседневного обслуживания застраиваемых жилых кварталов в юго-восточной и юго-западной частях села. 3.2.3. Производственное и коммунальное строительство. Проектом предлагается сохранить существующие производства - весовой завод, завод «Энергетик» и Иглинскую типографию с реконструкцией основных фондов. На базе существующих промышленных территорий, частично используемых в настоящее время под склады и офисы планируется создать площадки для развития малого бизнеса. 3.3. Функциональное зонирование Проектом предусмотрены следующие функциональные зоны: Жилая зона. Общественно-деловая зона. Рекреационная зона. Производственная зона. Зона инженерно-транспортной инфраструктуры. Зона специального назначения. Прочие территории. 1. Жилая зона - зона застройки малоэтажными индивидуальными жилыми домами (1 квартирными 1,2 этажа) с приквартирными участками 0,10-0,15 га; В пределах жилой зоны выделены территории под строительство детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ. 2. В пределах общественно-деловых зон выделены следующие функциональные подзоны: а) зоны многофункциональной общественно-деловой застройки (общественные центры поселкового, районного, местного значения). б) зона размещения объектов здравоохранения; в) зона размещения объектов социального назначения. 3. Рекреационная зона включает зоны зеленых насаждений общего пользования – парки, скверы, бульвары, акватории рек. 4. Производственная зона включает производственные территории в пределах и за пределами жилой застройки, территории сельскохозяйственного использования. 5. Зона инженерно-транспортной инфраструктуры. На стадии генеральный план – это полоса отвода улиц, автомобильных дорог, коридоры магистральных сетей. 6. Зона специального назначения. К этой зоне отнесены территории кладбищ, санитарно-защитное озеленение. 7. К прочим территориям отнесены резервные территории, земли крутых склонов и т.п. ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |
| Инв.№ подп. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20315-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| 3.4. Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение. Проект генерального плана с. Иглино МР Иглинский район разработан на основе сложившейся планировочной структуры, существующей сетки улиц и дорог, с учетом ранее разработанной проектной документации. Архитектурно-планировочная и объемно-пространственная композиция обусловлена: 1. Природными условиями; 2. Сложившимся функциональным зонированием; 3. Существующими и проектируемыми инженерными коммуникациями. Предлагается создание жилого района под индивидуальное жилищное строительство на юге с. Иглино, в котором предусмотрены школы, детские сады и объекты культурно - бытового обслуживания. Проектом также предлагается завершить освоение территорий уже сложившегося квартала в юго-восточной части села. Предлагается формирование центрального ядра Иглино посредством создания зоны секционной застройки на перспективу. Также предлагается упорядочение производственных зон. 3.5. Формирование среды жизнедеятельности инвалидов Главная задача при формировании среды жизнедеятельности инвалидов и престарелых граждан - полная их интеграция в общественную жизнь. В генеральном плане запроектирован реабилитационный центр. При спортивных центрах рекомендуется отвести помещения для реабилитации инвалидов. Необходимо создать условия, обеспечивающие доступность практически по всем видам обслуживания как повседневного, так и эпизодического пользования. Для этого необходимо: 1. Строительство и реконструкция жилых зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов, в т.ч.: - оборудования входов жилых зданий пандусами, специальными входными дверями и тамбурами, оборудования санузлов. Тип жилых домов и их местоположение определяется заданием на проектирование на последующих стадиях. 2. Строительство и реконструкция объектов соцкультбыта с учетом потребностей инвалидов, в т.ч. – специальное оборудование (пандусы, поручни и т.д.). - организация адаптированных к потребностям инвалидов помещений досуга (кинозалы с сурдопереводом, библиотеки для слепых, места в зрительном зале для колясочников); - специальные спортивные и тренажерные залы и т.д. 3. Строительство и реконструкция улиц, дорог, гаражей, в т.ч.: оборудование пешеходных тротуаров, подъездных дорог пандусами и подъемниками, устройство площадок отдыха на пешеходных путях и специальных автостоянок возле жилых и общественных зданий и сооружений 3.6. Озеленение Зеленые насаждения по их функциональному назначению подразделяются на следующие группы: - общего пользования (парки, скверы) - ограниченного пользования (участки школ, детских садов) - озеленение жилых дворов и территорий промпредприятий ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |
| Инв.№ подп. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20315-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| - специального назначения - эпизодического пользования (озеленение улиц, санитарно-защитных зон). Озелененные территории - как системы озеленения сел в целом, так и их отдельные элементы - парки, скверы, озелененные улицы - при предлагаемой проектом региональной организации оказывают существенное влияние на планировочную структуру райцентра, на важнейшие показатели качества окружающей среды, на психологическое и эмоциональное состояние человека и его восприятие планировочных и объемно-пространственных архитектурных композиций. Они тесно связаны с функциональным зонированием территории, системой улиц, выполняют шумозащитные, ветрозащитные, пылезащитные и санитарно-гигиенические функции создают здоровый микроклимат. Проектом предусматривается сохранение существующих зеленых насаждений, создание единой системы, состоящей из озеленения зон отдыха, общественных центров и подцентров, улиц, территорий общественных зданий, а также санитарно-защитного озеленения производственных территорий. Озеленение играет значительную роль в формировании архитектурно-художественного облика, как общественных центров, так и застройки райцентра. Для озеленения поселка рекомендуется применять местные сорта деревьев и кустарников. ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |
| Инв.№ подп. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20315-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| Глава IV. Инженерная подготовка, вертикальная планировка территории. Ливневая канализация. 4.1. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории. Схема инженерной подготовки и вертикальной планировки территории с. Иглино, на стадии ГП, выполнена на топосъемке масштаба 1:5000, с сечением сплошных горизонталей через 1,0 м. По территории села протекает река Белекес. Рельеф сложный с ярко выраженным перепадом и оврагами в северной части села. Абсолютные отместки естественного рельефа изменяются в пределах 102,8:160,4 м. Схема вертикальной планировки выполнена с учетом требований СНиП 2.07.01-89 и представлена в виде существующих и проектных отметок по осям проезжих частей улиц с расстояниями между ними в метрах и уклонами в тысячных. Проектом предусматривается максимальное сохранение существующих отметок, и только небольшие срезки и подсыпки территории, для придания минимального или максимального уклона, необходимые для обеспечения самотечного водоотвода территории. Таким образом, водоотвод осуществляется самотеком по лоткам проезжих частей улиц в пониженные места рельефа. Поперечные профили улиц приняты городского типа. Покрытия проезжих частей улиц и тротуаров принимаются асфальтобетонными. Проектом намечается благоустройство реки: расчистка русла от мусора и водной растительности; планировка береговых склонов с заложением 1:2,5, укрепление поверхности береговых склонов посадкой зеленых насаждений. 4.2. Ливневая канализация. Регулирование поверхностного стока позволяет не допускать попадание атмосферных вод на территории, подверженные карстовым явлениям. Мероприятия по борьбе с карстовыми явлениями рекомендуется разработать специализированным организациям. Поверхностный сток с жилой территории осуществляется по кюветам, расположенным вдоль улиц и проездов. Для пропуска стока под дорогами закладываются сборные железобетонные трубы. Поверхностные стоки с производственных площадок собираются открытыми лотками и кюветами и далее через бензомаслоуловители и нефтеловушки сбрасываются в пониженные места рельефа за территорией поселка. Дождевые стоки с территории ферм КРС собираются лотками и кюветами на очистные сооружения, состоящие из 3-х ступенчатых аэроприемных биопрудов, пруда отстойника и песчаного фильтра. Очищенный сток сбрасывается на рельеф. ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |
| Инв.№ подп. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20315-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| Глава V. Улично-дорожная сеть и транспорт. 5.1. Внешний транспорт Внешние транспортно-экономические связи с. Иглино на расчетный срок проектирования будут осуществляться автомобильным и железнодорожным транспортом. С целью исключения движения автомобильного транспорта через село проектом предусматривается строительство объездной автомобильной дороги регионального значения. С учетом дальнейшего развития села в южном направлении трассировка проектируемой объездной дороги регионального значения выбрана с таким расчетом, чтобы объединить в единый транспортный каркас существующие автомобильные дороги. 5.2. Поселковые улицы и дороги. Улично-дорожная сеть запроектирована в увязке с существующими улицами и дорогами, рельефом, инженерными коммуникациями. Улично-дорожная сеть связывает жилые территории с общественными центрами, производственными территориями и обеспечивает выход на внешние магистрали. Главные улицы села - Ленина, М. Горького имеют связи с существующими и проектируемыми жилыми кварталами. На них расположен существующий административно-культурный центр села. Ширина в красных линиях - 30-60 м. Рекомендуемая ширина основной проезжей части - 14 м и 6 для дублеров. Параметры основных улиц - ширина в красных линиях от 20 до 30 м. Минимальная ширина проезжей части 7 м, рекомендуемая 10,5. Жилые улицы, существующие и проектируемые в красных линиях от 10 до 25 м. Ширина проезжей части 6-7 м. Проектом предусматривается благоустройство всех улиц с устройством проезжей части, тротуаров, водопропускных труб, освещения, озеленения. Покрытие рекомендуется асфальтобетонное на щебеночном основании, водопропускные трубы железобетонные. ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |
| Инв.№ подп. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20315-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| 5.3.Общественный транспорт. Необходимость в общественном транспорте обусловлена тем, что расстояние от мест проживания до мест приложения труда, объектов культурно-бытового обслуживания эпизодического пользования превышает 30-минутную пешеходную доступность. Движение маршрутных автобусов предусматривается по магистральным улицам и дорогам. Проектом предлагается создание маршрутов с целью охвата населения новых жилых районов. Дальность пешеходных переходов до ближайшей остановки принята 500-800 метров. Остановочные пункты должны быть размещены на расстоянии 400-600 м, в основном в районах притяжения населения. Остановки должны быть оборудованы посадочными площадками и крытыми павильонами ожидания. Перекрестки на пересечении основных улиц приняты регулируемые, остальные — саморегулируемые. Пешеходное движение осуществляется по тротуарам и пешеходным дорожкам. Количество подвижного состава рассчитано по укрупненным показателям. АП = PN / 365LЗq тыс. пас. / сут. P=300 поездок в год — маршрутная транспортная подвижность на расчетный срок; N=26,5 тыс.чел. - население на расчетный срок; LЗ=0,9 – коэффициент, учитывающий снижение поездок в зимний период; q=0,95 - коэффициент, учитывающий, что в зимний период число перевозок будет осуществляться легковым транспортом. АПРС = 300х26,5 / 365х0,9х0,95 = 25,47 тыс.пас./сут. АР = АП LСР / КП тыс.пас.км/сут. LСР — средняя дальность полной поездки; КП = 1 - коэффициент пересадочности; LСР = К 3√ F ,км F — площадь населенного пункта; К = 0,8 — коэффициент компактности территории; LСР = 0,8 3√ 32,5 = 2,5808 пас.км/сут. АР 1оч. = 25,47х2,5808/ 1 = 65,73 пас.км/сут. Потребительское количество автобусов среднегодовой производительностью 370 тыс.пас.км ( типа Газель): ПРС = 365х65,73 / 370 = 64,84 ед. Итого требуется 65 автобусов типа Газель. 5.4.Сооружения для хранения и технического обслуживания транспортных средств. Расчет количества автомобилей. Уровень автомобилизации на расчетный срок принят 370 легковых автомобилей на 1000 жителей. Общее количество автомобилей при населении 26,5 тыс.человек на расчетный срок составит: АРС =26,5 х 370 = 9805 авт. ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |
| Инв.№ подп. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20315-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| 5.4.1. Сооружения для длительного и кратковременного хранения транспортных средств. Расчет гаражей-паркингов. Гаражи-паркинги предусматриваются только для жителей секционной застройки. Расчет кратковременных стоянок. Открытые стоянки для кратковременного хранения легковых автомобилей предусмотрены из расчета 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, что составит на расчетный срок: 9805 х 0,7 = 6864 м/мест. Из них в жилых районах - 25 %, что составит 1716 м/мест. В общественных центрах - 5%, что составит 343 м/места. В зонах массового кратковременного отдыха - 15%, что составит 1030 м/мест. В промышленно-коммунальной зоне - 25%, что составит 1716 м/мест. 6.4.2. Сооружения для технического обслуживания транспортных средств. Расчет АЗС и СТО. Количество топливно-раздаточных колонок - из расчета 1 колонка на 1200 автомобилей КРС = 9805:1200 = 9 ед. В настоящее время в с. Иглино имеется три АЗС и две АГЗС, что полностью обеспечивает потребность. Количество постов на станции технического обслуживания - из расчета 1 пост на 200 автомобилей РРС = 9805:200 = 49 постов. Проектом предлагается разместить СТО вблизи новых микрорайонов и на территориях существующих промышленных зон. ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |
| Инв.№ подп. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20315-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| Глава VI. Инженерное обеспечение. 6.1. Теплоснабжение Существующее положение Согласно выданным данным, в настоящее время теплоснабжение села Иглино осуществляется от двух котельных мощностью 8 и 3 Гкал/час. Теплоснабжение секционных домов и общественных зданий и частично промышленных объектов осуществляется от централизованных котельных, работающих на природном газе. Отдельно стоящие общественные и промышленные здания отапливаются от индивидуальных котельных, в которых установлены котлы различных марок. Отопление индивидуальной застройки в основном газовое от индивидуальных источников тепла (АОГВ), частично – печное. Основными потребителями являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промпредприятия. Проектные решения Расходы тепла на отопление секционной и усадебной застройки определены в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» по укрупненным показателям, исходя из величины общей площади. Расходы тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий, определены как доля 25% от расходов тепла на секционную застройку. Расходы тепла на горячее водоснабжение учтены по удельному среднему расходу тепла на эти нужды с применением коэффициента 2,4 для перехода на максимальный расход. Теплоснабжение отдельно стоящих общественных зданий и секционной застройки на новых территориях проектом предусматривается от автономных теплоисточников, в качестве которых могут быть предложены сертифицированные модульные котельные в двухконтурном исполнении, работающие на природном газе низкого давления. 6.2. Газоснабжение Существующее положение Газоснабжение села Иглино осуществляется через АГРС «Алаторка». Газ высокого и среднего давления распределяется по потребителям. Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ГРП (ШРП). Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Направление использования газа Потребность жилого района в природном газе по всем видам потребления определена по техническим характеристикам газовых приборов с учетом коэффициента одновременности их действия и по укрупненным показателям потребления газа. В соответствии с техническими характеристиками газовых приборов и аппаратов номинальные часовые расходы газа приняты: ПГ4 — плита газовая 4-х конфорочная — 1,5 м3/час; ВПГ — водонагреватель проточный газовый — 2,0 м3/час; АОГВ — автоматический отопительный газовый водонагреватель — 2,7 м3/час. ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |
| Инв.№ подп. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20315-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| Согласно СП 42-101-2003 норма потребления газа при наличии централизованного горячего водоснабжения составляет 120 м3/год на 1 человека, а при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей –– 300 м3/год на 1 человека. Расходы газа для каждой категории потребителей определены на 1 очередь строительства, а так же на расчетный срок. 1 категорию потребителей составляет существующий и проектируемый жилой сектор, использующий газ на хозбытовые и сангигиенические нужды. Расходы газа на 2-ю категорию потребителей (на коммунально-бытовые нужды) принята в размере 5% от расхода по 1-й категории, согласно СП 42-101-2003. Потребители 3-й категории — промпредприятия, отопительные котельные секционных и общественных зданий, определены по данным раздела «Теплоснабжение». Проектные решения Проектом предусматривается 100%-ое обеспечение населения природным газом. Сжиженный газ будет использоваться в основном для приготовления пищи и горячей воды населением, с небольшой газоемкостью, в недоступных для прокладки газопроводов природного газа местах. Исходя из планировочной структуры, разделом проектируются газовые сети и газорегуляторные пункты. Производительность ГРП, ШРП, типы газового оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек и расчетная схема газоснабжения определяются на последующих стадиях проектирования. Газопроводы после ГРС закольцовываются между собой соответственно, что создает надежную систему газоснабжения района. Размещение газопроводов выполняется в пределах поперечных профилей улиц. Прокладка — подземная из стальных или полиэтиленовых труб. Отключение отдельных участков газопроводов осуществляется арматурой расположенной в колодцах. Активная защита стальных газопроводов выполняется катодной поляризацией. 6.3. Водоснабжение. Современное состояние водоснабжения. Назначение существующей системы водоснабжения с. Иглино - обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, технологических нужд промышленных предприятий водой питьевого качества, а так же обеспечение необходимого противопожарного расхода воды. В райцентре функционирует централизованная система водоснабжения с водозабором от глубинных скважин. Источники водоснабжения. Источником водоснабжения группового водопровода являются подземные воды. Водозабор состоит из нескольких разведочно-эксплуатационных скважин. Разводящие уличные сети выполнены, в основном, из стальных труб диаметром 50-100 мм, в районах новой застройки из полиэтиленовых труб диаметром 50-100 мм. Общий износ стальных труб составляет 50-60%. ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |
| Инв.№ подп. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20315-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| Проектные предложения. Настоящим проектом предусматривается застройка жилого массива: -малоэтажная индивидуальная с участками и домами, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями и канализацией; -малоэтажная блокированная с участками и домами, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями и канализацией; -строительство общественных и коммунальных зданий оборудованных внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением. Проектируемые сети хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода обеспечивают пропуск потребного количества воды с учетом пожарного расхода (максимальное водопотребление + пожар). Для улучшения качества питьевой воды необходимо перевооружение водоочистных сооружений и увеличение их мощности, также необходима реконструкция разводящих сетей водоснабжения. Проектируемые водопроводные сети приняты к прокладке из полиэтиленовых напорных труб ГОСТ 18599-2001. Диаметры перемычек и расчетная схема водоснабжения определяются на последующих стадиях проектирования. Для полива проездов и городских зеленых насаждений рекомендуется использовать воду из близлежащих рек. Полив осуществляется поливочными машинами. Удельные нормы водопотребления приняты по таблице 1 СНиП 2.04.02-84* и составляют 200 л/сут на 1 человека, проживающего в малоэтажной индивидуальной, блокированной и многоэтажной секционной застройке. Согласно примечаниям п. 2.1 СНиП 2.04.02-84* эти нормы включают расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы принимается дополнительно в размере 25% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. Принципиальная схема подачи воды в село остается без изменений. Пожаротушение. Расчетный расход на наружное и внутренне пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров приняты согласно СНиП 2.04.02-84*. Обеспечение нужд пожаротушения водой предусмотрено из системы хоз-питьевого водопровода села. Подача полного расчетного расхода воды на тушение пожара обеспечивается при наибольшем часовом расходе воды в системе. Время тушения пожара принято 3 часа. Пополнение противопожарного запаса производится в течение 24 часов в часы минимального водопотребления. Согласно таблице 5 СНиП 2.04.02-84* расчетное количество одновременных пожаров в селе принято два с расходом воды на один пожар 15 л/с. ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |
| Инв.№ подп. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20315-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| 6.4. Водоотведение. Существующее положение. Функционирует централизованная система канализации в центре населенного пункта. Она обслуживает лишь часть секционных домов, больницу, техникум. Действует очистная станция с последующим сбросом воды в реку Белекес ниже по течению относительно центра Иглино. Сточные воды от прочих благоустроенных жилых домов, школ, детских садов и других предприятий сбрасываются в водонепроницаемые выгребы с последующим вывозом на общепоселковую свалку. Проектное решение. Схема канализации села решена с учетом рельефа местности и геологических условий площадки строительства. На территории села предусматриваются самотечные коллекторы до проектируемых канализационных насосных станций, далее стоки по напорным коллекторам направляются на проектируемые очистные сооружения. Проектом предусматривается реконструкция биологических очистных сооружений. На БОС предполагается многоступенчатая очистка стоков: механическая, биологическая и доочистка через специальные фильтры, которые полностью удаляют даже химические примеси. После этого вода будет обеззараживаться на ультрафиолетовой установке. Чистая и соответствующая всем нормам вода через глубоководный выпуск выйдет в близлежащую реку. Одной из передовых разработок в системе очистных сооружений сточных вод является замена аэротенков на многофункциональные модульные сооружения - биоблоки. В нём объединены практически все основные процессы биоочистки. Производительность биоблоков составляет 1-100000 м3/сут. Конструкция этого сооружения состоит из надёжных и долговечных полимерных материалов и стеклопластиков. В предлагаемой технологии нет анаэробных процессов, что гарантирует отсутствие неприятных запахов. Внедрение этого инновационного решения позволяет повысить степень редукции загрязнений до 99%, снизить инвестиционные затраты на 45%, снизить расход потребляемой электроэнергии более чем на 40%, снизить прирост избыточного активного ила на 200%, уменьшить протяжённость технологических коммуникаций на 200- 300% . Производительность проектируемых канализационных насосных станций, тип оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек и расчетная схема водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования. Сети самотечной и напорной канализации приняты к прокладке из двухслойных гофрированных полипропиленовых труб «Wavin X–Stream». Диаметры трубопроводов рассчитываются на последующих этапах проектирования. Трубопроводы напорной канализации прокладываются в две нитки. Норма водоотведения принята по табл. 1, 3 СНиП 2.04.02–84*. ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |
| Инв.№ подп. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20315-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| 6.5. Электроснабжение Существующее положение Электроснабжение села осуществляется от ПС 110/35/6 кВ «Иглино». Передача электроэнергии по территории поселка осуществляется по ВЛ-110кВ, 35кВ, 10кВ, 6кВ. По степени обеспечения надежности электроснабжения электропотребители основных объектов села относятся к потребителям второй, третьей и частично к первой категориям. Проектное решение С учетом перспективы роста электропотребления села, электроснабжение проектируемой территории будет осуществляться от ПС 110/35/6 кВ «Иглино». Проектом предусматривается строительство распределительного пункта и трансформаторных подстанций расположенных в центре нагрузок. Количество проектируемых подстанций и мощности установленных на них трансформаторов определены, исходя из величин и территориального размещения электрических нагрузок и вариантных проработок. Расчет электрических нагрузок Электрические нагрузки определены в соответствии с «Руководящими материалами по проектированию электроснабжения сельского хозяйства» института «Сельэнергопроект», РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» и дополнение к разделу 2 «Расчетные электрические нагрузки» с изменениями и дополнениями от 1.08.1999 г. Инструкции по проектированию городских электрический сетей РД 34.20.185-94 и СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий». 6.6.Телефонизация Существующее положение В настоящее время телефонизация села осуществляется от АТС, КУС и ТШ. В границах проектирования линии связи в основном проложены в грунте и частично на опорах. Проектное решение Потребность в телефонах принята из расчета 100% охвата для жилых зданий и минимально необходимое количество телефонных номеров для административно-хозяйственных объектов, культурно бытовых учреждений и т.п. Места размещения проектируемых КУС и линий связи показаны на схеме объектов инженерного обеспечения. ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |
| Инв.№ подп. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20315-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ГЛАВА VII. Охрана окружающей среды Предложения по охране окружающей среды направлены на улучшение микроклимата села – защиту воздуха, водоемов, почв от загрязнения промышленными выбросами и автотранспортом, снижение уровня городских шумов, освоение не пригодных для застройки территорий. Все это приведет к стабилизации экологического равновесия, эффективному и функциональному развитию всех отраслей хозяйства. Исходя из необходимости достижения экологического баланса проектируемой территории, можно определить основные направления экологической деятельности. 1.Мероприятия по защите окружающей среды за счет реализации архитектурно-планировочных, инженерно-технических и организационных решений. 2.Мероприятия, направленные на воссоздание ресурсов территории: - природовосстановленные; - природообразующие. Архитектурно-планировочное решение основано на комплексной оценке существующего состояния городской среды. 7.1. Охрана воздушного бассейна. Определяющим фактором качества воздуха является поступление в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников предприятий и организации, передвижных источников – транспортных средств. В пределах границ села расположены залежи полезных ископаемых (глин). Основными нарушениями законодательства в области охраны атмосферного воздуха являются: превышение норм токсичности (дымности) автотранспортных средств, нарушение правил эксплуатации газопылеочистных установок, выброс загрязняющих веществ без специального разрешения. Создание и соблюдение режимов санитарно-защитных зон - необходимое условие обеспечения благоприятных жилищных. Размеры санитарно-защитных зон от предприятий, расположенных в границах проектирования, приведены ниже. Вынос транзитного транспорта за пределы селитебных территорий позволит снизить уровень загрязнения атмосферного воздуха. Проектом предложено максимально исключить грузовое движение из селитебных территорий. Параметры проектируемых улиц, соответствующие их классификации, заложенные в проекте, а также их озеленение будут способствовать снижению загрязнения атмосферного воздуха. Контроль за работой автотранспорта, перевод его на более прогрессивное топливо также служит поставленной задачей. Проектом также предлагается: - совершенствование технологических процессов, внедрение малоотходных технологий; - увеличение доли природного газа в топливном балансе; - отопление жилых индивидуальных домов от местных источников тепла (АОГВ) на природном газе; - оснащение стационарных источников газо-пылеулавливающим оборудованием; - озеленение санитарных зон и территорий предприятия; - мониторинг состояния атмосферного воздуха. ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |
| Инв.№ подп. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20315-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| 7.2. Охрана водных ресурсов. Согласно Водного Кодекса РФ от 3 июня 2006 года № 69-ФЗ водоохранная зона р.Стерля составляет 200м, береговая полоса 6 м, прибрежная полоса составляет 50 метров. В границах водоохранных зон запрещаются: 1) использование сточных вод для удобрения почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производств и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 настоящей статьи ограничениями запрещаются: 1) распашка земель; 2) размещение отвалов размываемых грунтов; 3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. С целью защиты застроенных территорий от затопления и укрепления берегов проектом предложено строительство улиц – набережной. Поэтапный полный охват села бытовой канализацией с обязательной очисткой загрязненных сточных вод перед выпуском, строительство очистных сооружений, также будут способствовать решению экологических задач. б) подземные воды Охрана подземных вод включает в себя защиту подземных вод от загрязнения и истощения. В целях защиты подземных вод от истощения необходимо проведение следующих мероприятий: -перевод всех самоизливающихся скважин на крановый режим или их своевременная ликвидация; -оборудование водозаборных скважин контрольно-измерительной аппаратурой; -строгое соблюдение режима эксплуатации водозаборов, недопущение повышения рассчитанных допустимых величин понижения уровня подземных вод и дебитов скважин; - исключение использования пресных подземных вод для технических целей; - введение там, где это возможно, оборотного водоснабжения. ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |
| Инв.№ подп. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20315-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| В целях охраны подземных вод от загрязнения на водозаборах необходимо: - организация зон санитарной охраны вокруг водозаборных сооружений и поддержание в них соответствующего санитарного режима; - своевременная ликвидация (тампонаж) малопроизводительных и «сухих» скважин; - строительство водозаборных сооружений в строгом соответствии с проектно-сметной документацией, согласованной с контролирующими органами; - осуществление постоянного контроля за химическим составом подземных вод и их динамическим уровнем. 7.3. Охрана почв, растительности, лесов, санитарная очистка территории. Основным направлением охраны почв является борьба с эрозией и оврагообразованием. Предусматривается укрепление оврагов защитными лесонасаждениями по откосам, берегам и днищам оврагов. Охрана зеленых насаждений занимает одно из ведущих мест. К числу охранных мероприятий относятся: - охрана лесов от пожаров; - защита от различных видов вредителей; - охрана от самовольных порубок, пастьбы скота; - восстановление лесов путем посадки новых саженцев. Санитарная очистка территорий. Санитарная очистка территории включает следующие мероприятия: - сбор и удаление за пределы населенного пункта твердых бытовых отходов (мусора); - сбор и удаление жидких отбросов (нечистот и помоев) из зданий, не присоединенных к канализации; - обезвреживание отбросов; - уборка улиц и площадей; - общие мероприятия: устройство баз и подсобных сооружений для хранения и обслуживания специального транспорта, сооружение общественных уборных и пр. Мусор из домовладений удаляют путем вывоза специальным мусоропроводным транспортом по системе планово-регулярной очистки не реже чем через 1-2 дня. Согласно Приложения II СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений», количество бытовых отходов с учетом формы накопления отбросов на 1 жителя составляет: ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |
| Инв.№ подп. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20315-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| Бытовые отходы Количество бытовых отходов кг л на 1 чел/год всего в год на 1 чел/год всего в год Твердые: От жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией центральным отоплением и газом 190 5035,0 тыс.кг 900 23850 тыс. л От прочих жилых домов 300 7950,0 тыс. кг 1100 29150,0 тыс. л Общее количество с учетом общественных зданий 280 7420,0 тыс. кг 1400 37100,0 тыс. л Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) - - 2000 53000,0 тыс. л Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей, скверов 5 132,5 тыс. кг 8 212,0 тыс. л Итого 20537,5 тыс. кг 143312,0 тыс. л Сбор и удаление ТБО. Сбор и удаление ТБО осуществляется спецавтохозяйством в сроки, предусмотренные санитарными правилами и правилами уборки населенных мест. Отходы, образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, объектов культурно-бытового назначения, а также административно-бытовых промпредприятий, вывозят автотранспортом строительных организаций на специально выделенные участки. Некоторые виды строительных отходов можно использовать для засыпки оврагов в качестве инертного материала. Организация планово-регулярной системы и режим удаления бытовых отходов определяются на основании решений местных административных органов по представлению органов коммунального хозяйства и учреждений санитарно-эпидемиологического надзора. ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |
| Инв.№ подп. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20315-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| Система сбора и удаления бытовых отходов включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов в домовладениях, сбор и вывоз бытовых отходов с территорий домовладений и организаций, обезвреживание и утилизацию бытовых отходов. Периодичность удаления бытовых отходов выбирается с учетом сезонов, климатической зоны эпидемиологической обстановки согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологического надзора и утверждается решением местных административных органов. В число объектов обязательного обслуживания спецавтохозяств включают жилые здания, встроенные в жилые дома предприятия торговли, общественного питания, кинотеатры, пошивочные мастерские и другие предприятия. Из числа отдельно стоящих объектов подлежат обязательному обслуживанию больницы, поликлиники, гостиницы, общежития, детские сады, ясли, школы и другие учебные заведения, кинотеатры, рынки. Правильная организация системы сбора и удаления отходов предполагает наличие исчерпывающих сведений об обслуживаемых объектах. Взаимоотношения и обязанности сторон определяются договором. Сбор и удаление крупногабаритных отходов К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся в стандартные контейнеры. Кол-во населения х 50 кг/год = 1325 т.т./год. Сбор крупногабаритных отходов производится в бункера-накопители. Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному с жилищной организацией и утвержденному транспортной организацией, осуществляющей их вывоз, а также по заявкам жилищной организации. Сжигать крупногабаритные отходы на территории домовладений запрещается. Сбор пищевых отходов Пищевые отходы являются ценным сырьем для животноводства. В них содержится крахмал, каротин, белки, углеводы, витамины и другие ценные компоненты. Пищевые отходы вместе с кормовой частью содержат до 15% балластных примесей (полимерные упаковки, стекло, резину, металлы, бумагу и др.), что ухудшает работу технологического оборудования предприятия по приготовлению кормов, снижают качество кормов, ухудшают товарный вид. Пищевые отходы, образующиеся на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности, не содержат балластовых примесей. Для сбора пищевых отходов необходимо использовать специальные сборники. ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |
| Инв.№ подп. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20315-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| Селективный сбор отходов В настоящее время, существующая в Республике Башкортостан система обращения с отходами основана на захоронении их на свалках или длительном хранении на специализированных объектах. Систем раздельного сбора отходов внедряется крайне медленно. В проекте предлагается раздельный сбор вторичного сырья, который осуществляется: посредством организации стационарного приема вторсырья от населения. Пункт приема вторсырья размещается на территории производственной зоны. Для охвата всего села предлагается использовать передвижные пункты сбора вторсырья. Раздельный сбор вторичного сырья позволяет добиться значительного сокращения объемов ТБО, уменьшает число стихийных свалок, оздоравливает экологическую обстановку позволяет получить ценное вторичное сырье для промышленности. Ориентировочный расчет количества контейнеров. Сборники для ТБО устанавливаются для блокированной застройки, для усадебной застройки мусор собирается и хранится на приусадебном участке. Нормы накопления ТБО Бытовые отходы Количество бытовых отходов м3 на 1 чел/год всего в год Твердые от жилых домов 1,1 29,15 тыс. Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) 2,0 53,0 тыс. Итого: 82,15 тыс. Расчет количества контейнеров. Бкон = Пгод х t х К1(365 х V), где Пгод – годовое накопление ТБО, м3 t – периодичность удаления отходов, сут К1 - коэффициент неравномерности накопления отходов – 1,25 V – вместимость контейнера, м3. Списочное число контейнеров Ботн. х К2, который равен 1,05, учитывающей число контейнеров находящихся в ремонте и резерве. Бкон = [Пгод х t х К1/ (365 х 0,8)] х 1,05, Бкон = [82150 м3 х 2 х 1,25/ (365 х 0,8)] х 1,05 = 738,95 ~ 739 шт. Определение количества мусоровозов необходимых для вывоза ТБО. М = Пгод / (365 х Псут. х Кисп.), где Пгод – кол-во бытовых отходов подлежащих вывозу в течении года, м3 Псут. – емкость кузова данного вида мусоропровода, м3. Кисп. – коэффициент использования автопарка – 0,7-0,8. ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |
| Инв.№ подп. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20315-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| Суточная производительность мусоровоза определяем по формуле Псут. = РхЕ, где Р – число рейсов в сутки. Е – количество отходов перевозимых за 1 рейс, м3. Число рейсов мусоровоза определяем по формуле Р = (Т-(ТПЗ + То)) / (Тпог. + Т раз. + 2Тпрб.), где Т – продолжительность смены, час ТПЗ – время, затраченное в гараже подготовительные работы, час. То - время, затраченное на полевые пробеги (от гаража до места работы и обратно), час. Тпог. – продолжительность погрузки, час. Т раз. - продолжительность разгрузки, час. Тпрб - время, затраченное на пробег от места погрузки до места разгрузки, час. Р = (8- (0,5+0,5)) / (0,5+0,5+0,5) = 4,7 ~ 5 рейсов. Псут. = 5 х 18= 90 м3 ~ 0,09 тыс. м3 М = 82,15 тыс. м3 / (365 х 0,09 х 0,8) = 3,12 ~ 4 мусоровоза. Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают участок движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной загрузки машины. Маршруты сбора ТБО и графики движения пересматривают в процессе эксплуатации мусоровозов при изменении местных условий. Составление маршрутов сбора и графиков движения выполняется по отдельному проекту. В разрабатываемом проекте раздел выполнен в объеме соответствующем данной стадии, согласно, градостроительного кодекса. После утверждения генерального плана на последующих стадиях проектирования необходима разработка генеральной схемы санитарной очистки населенного пункта по отдельному договору со специализированными организациями. Проектом предлагается технологическое усовершенствование существующих скотомогильников с целью уменьшения санитарно-защитной зоны. Защита от электромагнитного излучения и радиации. В целях защиты от электромагнитного излучения устанавливаются санитарно-защитные зоны от электроподстанций. Граница охранной зоны от ВЛ 110 кВ - 20 м., от ВЛ 35 кВ - 15 м. По обе стороны от проекции на землю крайних фаз. В местах прохождения ВЛ по территории существующей жилой застройки генпланом предусматривается организация зоны запрещения нового строительства до переноса линии в другом месте с использованием подземного кабеля. Радиационная обстановка в Республике Башкортостан в целом остается удовлетворительной, и радиационный фактор не является ведущим фактором вредного воздействия на здоровье населения и окружающую среду. ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |
| Инв.№ подп. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20315-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| Глава VIII. Мероприятия по организации безопасности жизнеобеспечения на территории с. Иглино. 8.1.Пожарная безопасность. Система обеспечения пожарной безопасности – совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами. Существующее положение. ГУ «ОФПС-14 по РБ» в селе имеет в своем составе одну пожарную часть. Планировка и застройка территории села осуществляется в соответствии с генеральными планами поселений, учитывающими требования пожарной безопасности. К зданиям, сооружениям и строениям должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей. Ширина проездов составляет не менее 6 метров. Тупиковые проезды заканчиваются площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров. Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и ограничение последствий их воздействия обеспечиваются следующими способами: Применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага; Устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре; Устройство систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; Применение систем коллективной и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара; Применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации; Применение огнезащитных составов и строительных материалов для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций; Устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов из аппаратуры; Устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты; Применение первичных средств пожаротушения; Применение автоматических установок пожаротушения; Организация деятельности подразделений пожарной охраны. ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |
| Инв.№ подп. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20315-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| Пожарные депо размещаются на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения. К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды. Расход воды на наружное пожаротушение в поселениях осуществляется по СНиП 2.04.02-84* (см. Гл.VII, п.7/3. «Водоснабжение»). ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |
| Инв.№ подп. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20315-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| Глава IХ. Основные технико-экономические показатели №№ п/п Наименование показателей Единица измерения Сущ. 2012 г. Расч. срок, 2033г. 1 Площадь территории проектирования, всего в том числе: га 2273,17 3242,6 Новые территории для жилищного строительства за чертой населённого пункта га - 160,0 2 Население тыс.чел. 17,0 26,5 3 Общая площадь жилого фонда, всего тыс.кв.м/ квартир,шт. 409,75/ 6798 927,5/ 11728 3.1 убыль жилого фонда (снос ветхого жилья и реконструкция) всего « - 3,44/ 70 3.2 существующий сохраняемый жилой фонд « - 406,31/ 6728 3.3 новое жилищное строительство, всего « - 521,19/ 5000 из них: -начатое строительство (индивидуальное) « - 165,38/ 1500 -отводы (под индивидуальное строительство) « - 197,56/ 1650 -новые территории (под индивидуальное строительство) « - 110,25/ 1050 -новая секционная многоквартирная застройка всего « - 48,0/ 800 4 Жилищная обеспеченность кв.м/чел 24,1 35,0 ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |
| Инв.№ подп. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20315-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| 4 Жилищная обеспеченность кв.м/чел 24,1 35,0 ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |
| Инв.№ подп. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20315-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |